Vodní režim a transport znečištění ekoduktem

(www.ckait.cz)

Posuďte vodní režim ekoduktu zhotoveného ze dvou homogenních materiálů, simulujte průnik vyteklého traceru (bromid KBr) a reagujícího perchlorethylenu (PCE). Proveďte dvourozměrnou simulaci v podélné ose ekoduktu. Šířka ekoduktu na obr. 2 je 20 m. Délka ekoduktu (délka tunelu) je 100 m. Geometrii 2D problému navrhněte z obrázku. (Fig. 2). Délka simulace je  80 dní.

Body retenční křivky a nasycená hydraulická vodivost obou materiálů byla stanovena pomocí standardních laboratorních technik na neporušených půdních vzorcích (Fig. 1).

Fig. 1 Hydraulické charakteristiky van Genuchten – Mualem:

|  | A horizont | těleso ekoduktu |
| --- | --- | --- |
| h (cm) | obj. vlhkost (cm3/cm3) | obj. vlhkost (cm3/cm3) |
| 0 | - | 0.41 |
| 3 | 0.426 | 0.39 |
| 5 | 0.422 | 0.357 |
| 10 | 0.407 | 0.261 |
| 20 | 0.374 | 0.161 |
| 35 | 0.34 | 0.109 |
| 50 | 0.302 | 0.095 |
| 100 | 0.241 | 0.072 |
| 200 | 0.194 | 0.062 |
| 500 | 0.147 | 0.058 |
| 3000 | 0.104 | 0.571 |
| 10000 | 0.092 | 0.5705 |
| 15000 | 0.088 | 0.57 |
| Ks (cm/d) | 25.5 | 300.2 |

Fig. 2 Geometrie ekoduktu

Počáteční podmínky:

Počáteční podmínku uvažujte lineární změnu tlaku po výšce (h = -50 cm na horním a h = -300 cm na spodním okraji) a žádný bromid v tělese.

Okrajové podmínky:

Všechny hranice mimo drénu a horní okrajové podmínky uvažujte nepropustné.

Drén simulujte jako seepage phase.  (efektivní délku drénu uvažujte 15 cm).

Atmospheric BC na povrchu. Vstupní data srážek a výparu jsou specifikovány zvlášť (eco_input.xls).

Kořenová zóna:

Pro Feddesův model vyberte travní porost. Hloubka kořenové zóny je 30 cm, kořenová zóna je v hloubce rovnoměrně distribuovaná. Kořenovou zónu nemusíte uvažovat v průběhu zasakování kontaminantu.

Pulz KBr (tracer):

Kontaminant uniká lokálně, v šířce cca 1 m. Místo úniku zvolte sami.

Time weight scheme: Implicit scheme, Space weighting scheme: GFE with Artificial Dispersion

Délka úniku znečištění: 1 den, koncentrace 10 mmol

Transportní charakteristiky:

Bulk density: 1,5 g/cm3, L. Disp: 20cm, T. Disp: 5cm, Diffus W: 1,2 cm2/d, cBnd1: 10 mmol. Okrajová podmínka: Third type na cca 1 m šířky na povrchu a v místě drénu.

Pulz PCE (degradující látka):

Uvažujte parametry shodně jako pro KBr, vyjma:

Distribution coefficiet Kd: 0.784 (pro oba půdní horizonty)

Degradation constant SinkWater: 0.075 (pro oba půdní horizonty)

Otázky:

1/ Kolik vody ze srážek bylo do tělesa celého ekoduktu v průběhu 80 dní infiltrováno?

2/ Došlo někdy na povrchu k výtopě?

3/ Kdy začala vytékat voda drénem? Kolik vody bylo odrénováno?

4/ Vyneste graf intenzity výtoku drénem v čase.

5/ Vyhodnoťe celkovou vodní bilanci a bilanci obou kontaminantů (porovnejte množství infiltrované vody, povrchového odtoku, transpirované vody, vody odteklé drénem a vody v tělese ekoduktu a obdobně pro rozpuštěné látky)

6/ Do tělesa ekoduktu rozmístěte 4 observační body a vyneste změny vlhkosti a koncentrace bromidu v čase.

7/ Jaké množství KBr a PCE zůstalo po 10 dnech v A horizontu a po 80 dnech v celém ekoduktu? Jaký je to relativní podíl ve srovnání s infiltrovaným množstvím (uveďte v %)?

Úkol:

Sumarizujte metodiku řešení i výsledky ve stručné zprávě. Zpráva bude obsahovat:

- Stručný postup (jaké nástroje jste v průběhu řešení využili)

- Výsledné hydraulické charakteristiky včetně vynesených retenčních křivek a průběhů hydraulické vodivosti

- Snapshoty z vybraných časů z distribucí tlakové výšky/obj. vlhkosti a kontaminantu

- Odpovědi na otázky

Vytvořte animaci šíření KBr ekoduktem.

NÁVOD

1/ Ekodukt je osově symetrický. Simulujte pouze jednu polovinu.

2/ Geometrie oblasti – vytvořte síť konečných prvků tak, abyste měli  18000-30000 uzlů (konvergence vs čas). Vzdálenost uzlů v tělese by měla být okolo 6 cm, horní okraj a okolí drénu zahustěte na 2 cm.

3/ Zdrojová data pro srážky a výpar jsou v souboru eco_input.xls.

4/ Simulaci je nutné rozdělit na dvě části: 1. infiltrace kontaminantu, 2. šíření kontaminantu tělsem.

# Text boxes

A horizont

Těleso hráze

0,3 m