## Slide 1
Protierozní opatření
Tomáš Dostál
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
B602, dostal@fsv.cvut.cz

## Slide 2
Základní pravidla PEO:
... je snazší a levnější problémům předcházet než řešit jejich následky ....
(zabránit vzniku povrchového odtoku, erozních a transportních procesů a nikoliv zachycovat a těžit sediment)

## Slide 3
základní zásady PEO:
trvalá ochrana půdního povrchu před přímým účinkem dešťových kapek
  trvalý travní porost
  nastýlka (mulč)
  vhodné plodiny a jejich souslednost
zamezení soustřeďování plošného povrchového odtoku
  nepřekročení přípustné délky svahu
zajištění míst přirozeného soustřeďování povrchového odtoku
  zatravněné údolnice, ...
Vždy při dodržení efektivity a atraktivity nebo alespoň přijatelnosti pro uživatele pozemku

## Slide 4
na základě USLE = (popis erozních procesů)
ovlivňovat lze:
R – srážky ?????
K – půda – dlouhodobě (zvyšování podílu organické složky, nepoškozování struktury)
L – délka svahu – přerušení, příkop, cesta, mez, ...
S – sklon svahu – urovnávky, terasy
C – vegetace – změny osevního postupu, zatravnění, zalesnění, ...
P – technická opatření – agrotechnika, použitá mechanizace, postupy, ...
G = R * K * L * S * C * P

## Slide 5
opatření proti vodní erozi:
organizační
agrotechnická a vegetační
technická
hrazení bystřin a strží
ochrana strmých svahů

## Slide 6
organizační opatření
  delimitace kultur
  protierozní rozmístění plodin
  velikost a tvar pozemku
  pásové střídání plodin
  „pozemkové úpravy“
většinou kombinace

## Slide 7
organizační opatření
  delimitace kultur
  protierozní rozmístění plodin
  velikost a tvar pozemku
  pásové střídání plodin
  pozemkové úpravy

## Slide 8
delimitace kultur
rozdělení mezi zemědělskou x lesní (1952 – 1959)
uvnitř zemědělského půdního fondu:
orná (osevní postup)
zahrady (malé x velké)
louky (obnova drnu, extenzivní x intenzivní,....)
pastviny (TTP, obnova druhové skladby, údržba (rozvláčení exkrementů, vyžínání nedopasků,...)
sady (agrotechnika, údržba meziřadí)
vinice (meziřadí, terasy,...)
chmelnice

## Slide 9
orientační zásady:
svahy nad 50 % - zalesnit (dotace na zalesňování)
TTP na pozemcích
  se sklonem nad 25 %
  s dráhou soustředěného odtoku
  s vysokou hladinou podzemní vody (překážky odtoku, údolní louky, inundace,...) (možno též k produkci energetických dřevin = dotace)
  nad výškovou hranicí

## Slide 10
Plošné zalesnění konvergentních svahů (Moldava, SRN, 2006)
Ekologové hodnotí rozporuplně – uzavírání krajiny…

## Slide 11
V minulosti nebylo vždy všechno jen dobře a teď špatně….

## Slide 12
Les poškozený pastvou dobytka – oblast Bologna, Itálie, cca 1920…
Převzato z P.Cavazza, Seminario Montesole – COST conference, Florence, V.2007

## Slide 13
Převzato z P.Cavazza, Seminario Montesole – COST conference, Florence, V.2007

## Slide 14
Převzato z P.Cavazza, Seminario Montesole – COST conference, Florence, V.2007

## Slide 15
organizační opatření
  delimitace kultur
  protierozní rozmístění plodin
  velikost a tvar pozemku
  pásové střídání plodin
  pozemkové úpravy

## Slide 16
sklon (%) | sklon (°) | vhodné plodiny
do 5 | do 3 | širokořádkové (délka svahů nad 300 m – PEO agrotechnika)
do 12 | do 7 | obilovina, řepka, len, okopaniny (PEO technologie), ochrana drah soustředěného odtoku
do 21 | do 12 | úzkořádkové plodiny, minimální kultivace, speciální osevní postupy
nad 21 | nad 12 | ochranné zatravnění
nad 30 | nad 17 | ochranné zalesnění
orientační zásady pro rozmístění plodin
Jakékoliv tabulky jsou ale nevhodné a nebezpečné – v praxi NEPOUŽÍVAT

## Slide 17
protierozní osevní postupy
na svažitých pozemcích, vertikálně a horizontálně členitých
PHO
cíl: zajistit vegetační kryt po většinu roku (i v zimě...)
základní skladba rotace plodin:
obiloviny 45 – 50 %
okopaniny, širokořádkové, technické 25 – 30 %
25 – 35 % víceleté pícniny na orné
C = 0,2 – 0,25
protierozní osevní postup:
C = 0,1 – 0,12
EKONOMICKÁ OTÁZKA… ???

## Slide 18
Trvalé zatravnění
PASTVINY
Zdánlivě velmi dobrá ochrana ….
Velmi záleží na
  kvalitě porostu
  přiměřené koncentraci zvířat – otázka dotační politiky a reguací
Nutná údržba:
  vysíkání nedopasků
  rozvláčení exkrementů
  správná technika pastvy (ne celý pozemek najednou – oplůtky, doba pastvy, …)
Problémy:
napáječky, krmiště – koncentrace dobytka
zabránit v přístupu k toku, nikdy ne zamokřené pozemky
solitérní stromy, výsadby….

## Slide 19
Horské louky v Alpách poškozené nadměrnou pastvou skotu

## Slide 20
Pozemky rozdupané dobytkem – Borová Lada, 2007

## Slide 21
Pastvina s koňmi s vydupanými pěšinami – Moldava, SRN, 2006

## Slide 22
Trvalé zatravnění
LOUKY
Míra ochrany závisí na typu a kvalitě porostu
Louky extenzivní x intenzivní
Pěkné, ekologicky cenné x ekonomicky nevýhodné
Blízko k monokultuře, vysoké výnosy, zastoupení jetele x méně ekologicky hodnotné, nutná obnova a hnojení
Nutno řešit odbyt trávy x sena x senáže

## Slide 23
Zatravnění drah soustředěného odtoku
Kvalitní travní porost v šíři údolnice – většinou bez terénních úprav
Travní pásy
  efektivní šíře (záběr mechanizace)
  efektivní plocha – aby se vyplatilo sklízet
  minimální šířka tak, aby byl zajištěn dostatečný průtočný profil
  Problémové místo – hranice travního pásu x orné (rýha x val)
S při QN

## Slide 24
Povrchový odtok může na louce i vznikat….

## Slide 26
organizační opatření
  delimitace kultur
  protierozní rozmístění plodin
  velikost a tvar pozemku
  pásové střídání plodin
  pozemkové úpravy

## Slide 27
ideální je obdélník 1:2 až 1:3 ve směru vrstevnic
možno i víceúhelník (úhly nad 60 °, dvě delší strany rovnoběžné)
velikost nad 5 ha nutná, nad 30 ha zbytečná
sladit požadavky mechanizace a PEO (nyní i ochrany krajiny)
malé pozemky, nepravidelné
velké, pravidelné plochy
PF – Precission Farming = přesné zemědělství – setí, hnojení s využitím GPS navigace
CTF – Controlled Traffic Farming = řízený pohyb techniky po pozemku – setí, postřiky, … - optimalizace pojezdu, úspora PHM, kolejové řádky (3 úrovně řízení – informace x sledování najeté trasy x plně autonomní systém)

## Slide 28
mimochodem....
... způsoby sečení z hlediska ochrany živočichů ...
(např. požadavek v rámci AEO – ochrana chřástala…)

## Slide 29
Nebo:
Požadavek 10 % z každého zemědělského pozemku kategorie TTP – louka – ponechat neposečeno – podpora druhové rozmanitosti a hmyzu

## Slide 30
organizační opatření
  delimitace kultur
  protierozní rozmístění plodin
  velikost a tvar pozemku
  pásové střídání plodin
  pozemkové úpravy

## Slide 31
travní pásy – zachytí splaveniny, sníží objem odtoku a jeho rychlost
pásy více a méně erozně náchylných plodin
v našich podmínkách – problematické – hranice by měla sledovat vrstevnici – není přímá
Pokud vznikne povrchový odtok, pás ho nezastaví…..

## Slide 32
Dle GAEC (DZES): (plnění podmínek GAEC 2)
PÁSOVÉ PĚSTOVÁNÍ PLODIN – pásy s maximálním odklonem od vrstevnice 30°
ZASAKOVACÍ PÁSY
OSETÍ SOUVRATÍ
PŘERUŠOVACÍ PÁSY

## Slide 33
Pás obilovin o šíři 20 m nezachytil odtok a sediment z pole s bramborami (SRN, Freital, VIII.2004)

## Slide 34
Štěrk nanesený na louku po zimním tání sněhu (Rakousko, Hochschwab, 2007)

## Slide 35
organizační opatření
  delimitace kultur
  protierozní rozmístění plodin
  velikost a tvar pozemku
  pásové střídání plodin
  pozemkové úpravy

## Slide 36
dnes prakticky jediný efektivní způsob jak lze obecně platné zásady dostat do praxe – získat (zachovat) plochy na tzv. společná zařízení – cca 5 – 7 % plochy (příkopy, remízy, meze, ...), změnit tvary pozemků, ...
Týká se ale především velikosti a tvaru pozemků a dále pak TPEO (technických protierozních opatření)

## Slide 37
Fragmentace zemědělské půdy…. Jedna z nejvyšších v Evropě (vlastnická), velmi nízká (uživatelská)
Průměrná velikost:
vlastnické parcely – cca 1 ha
uživatelské parcely – cca 10 ha
Příčina – posledních 50 let neexistoval trh s půdou… vlastnictví ustrnulo v úrovni roku 1949 – 1953
V současnosti – vlastníci v podstatě nemohou hospodařit – hospodaří se na pronajaté půdě…
Půda je stále příliš levná – neprodává se….

## Slide 38
opatření proti vodní erozi:
organizační
agrotechnická a vegetační
technická
hrazení bystřina a strží
ochrana strmých svahů

## Slide 39
2. opatření agrotechnická a vegetační
    vrstevnicové obdělávání
    ochranné obdělávání půdy
    protierozní technologie pěstování kukuřice, brambor, řepky, cukrovky
    ochrana chmelnic
    ochrana sadů

## Slide 40
možno do sklonu cca 12 %
nutno mít speciální mechanizaci = obracecí (otočné) pluhy
Vliv je sporný, záleží na plodině a důsledně vrstevnicové orientaci – příležitost pro GPS navigaci mechanizace – dosud ale není dopracováno do aplikační úrovně
GAEC vrstevnicové obdělávání akceptuje jako efektivní způsoby ochrany

## Slide 42
2. opatření agrotechnická a vegetační
    vrstevnicové obdělávání
    ochranné obdělávání půdy = půdoochranné technologie

## Slide 43
Základní princip – obdělávat půdu tak, aby :
byl povrch co možná trvale chráněn vegetací (živou/mrtvou) před dopadem kapek
aby byl udržován obsah organických látek (organického C)
aby nebyla půda zbytečně hutněna, drobena, …. (poškozována její struktura) (kombinovaný sklizňový a dopravní stroj na cukrovku váží cca 60 t (nesmí na silnici) – zhutnění půdy měřitelné do hloubky 4 m)
Z tohoto pohledu – klasické konvenční obděláváno postavené na cyklu:
sklizeň
orba
smykování
vláčení
setí
Není ideální ani vhodné – na některých půdách nicméně stále nezbytné

## Slide 44
Další způsoby:
BEZOREBNÁ KULTIVACE
Setí do mulče
Setí do meziplodin
minimální zásah do povrchu půdy, zmenšení počtu operací
orba nahrazena kypřiči
stroje půdu nepřeklápí, ale jen drobí

## Slide 45
Záznam pojezdů po pozemku během jednoho roku – půda zhutněna v 18 cm

## Slide 46
MULČOVÁNÍ - jeden ze způsobů půdoochranného obdělávání
způsob obdělávání, kdy alespoň 30 % rostlinných zbytků zůstává na povrchu půdy (mulč)
výhody:
zvýšení vlhkosti (nižší výpar, vyšší infiltrace)
omezení tvorby krusty
úspora energie, snížení počtu pojezdů, organické látky
nevýhody:
snížení teploty
možnost zaplevelení, výskyt škůdců a chorob
výkonnější a dražší stroje
před- a po-plodiny odčerpávají živiny a vláhu
Mulč může vzniknout z rostlinných zbytků plodiny x meziplodiny x předplodiny
Bezorebné technologie jsou založeny na aplikaci herbicidů – není mechanická likvidace plevele – nelze kombinovat s BIO produkcí

## Slide 47
technika:
kypřiče (pasivní = radličkové x aktivní = rotační)
kombinované secí stroje (kypřič + secí stroj)

## Slide 49
rotační kypřič se secím strojem

## Slide 50
rotační kypřič se secím strojem

## Slide 51
stroj pro bezorebné setí

## Slide 55
Plodiny seté do mulče po sklizni nebo po meziplodině
Meziplodina vysetá na plochu připravenou k bezorebnému sázení brambor

## Slide 58
Impact of soil structure degradation on infiltration rate
100
80
60
40
20
0
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
rainfall [min]
Infiltration rate [mm/min]
optimal soil structure
degraded soil structure
Causes of accelerated erosion

## Slide 63
protierozní technologie pěstování kukuřice, brambor, řepky, cukrovky
výsev ochranné podplodiny v pásech do meziřadí (kukuřice, cukrovka)
setí do mulče (do strniště po meziplodině x do slámy po obilovině x do vymrzlých meziplodin)

## Slide 64
cukrovka do strniště
cukrovka – přesné setí

## Slide 65
cukrovka přesné setí – do strniště a klasicky

## Slide 66
2. opatření agrotechnická a vegetační
    vrstevnicové obdělávání
    ochranné obdělávání půdy
    protierozní technologie pěstování kukuřice, brambor, řepky, cukrovky
    ochrana chmelnic
    ochrana sadů

## Slide 67
meziřadí tradičně jako úhor
    nové chmelnice na rovině
    zvýšený přísun organické hmoty
    omezit kypření na podzim
    zelené hnojení
    meziplodina do meziřadí (ozimá řepka, ozimé žito, ... ve fázi kvetení se zapracuje do půdy)
Notes: fotky z černoce ??? chmelnice s kukuřicí mezi řadami....

## Slide 68
2. opatření agrotechnická a vegetační
    vrstevnicové obdělávání
    ochranné obdělávání půdy
    protierozní technologie pěstování kukuřice, brambor, řepky, cukrovky
    ochrana chmelnic
    ochrana sadů a vinic

## Slide 69
zatravněná meziřadí
výhody:
PEO
snadnější pohyb
nevýhody:
myši
nutnost sečení
ztráty vody a živin  vhodné v oblastech se srážkovým úhrnem nad 400 mm
terasování – viz technická opatření
krátkodobé porosty v meziřadí (ozimé žito, pšenice – min. šířka pásu 2,0 m)
mulčování – vrstva 10 – 20 cm

## Slide 72
herbicid
mulč (rákos 10 t/ha)
zatravnění

## Slide 74
klasické meziřadí

## Slide 75
opatření proti vodní erozi:
organizační
agrotechnická a vegetační
technická
hrazení bystřina a strží
ochrana strmých svahů

## Slide 76
... příště ...