## Slide 1
Protierozní opatření
technická
Tomáš Dostál
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
B602, dostal@fsv.cvut.cz

## Slide 2
Základní pravidla PEO:
... je snazší a levnější problémům předcházet než řešit jejich následky ....
(zabránit vzniku povrchového odtoku, erozních a transportních procesů a nikoliv zachycovat a těžit sediment / sanovat strže, břehy nádrží, nátrže břehů toků, apod.)
nevhodná orba po spádnici, Benešovsko
nátrž, povodeň, Botič, 2004

## Slide 3
základní zásady PEO:
trvalá ochrana půdního povrchu před přímým účinkem dešťových kapek
  trvalý travní porost (sklon nad 20%)
  nastýlka (mulč)
  vhodné plodiny
zamezení soustřeďování plošného
povrchového odtoku
  nepřekročení přípustné délky svahu
zajištění míst přirozeného soustřeďování
povrchového odtoku
  zatravněné údolnice, ...
„ideál„

## Slide 4
na základě USLE = (popis erozních procesů)
ovlivňovat lze:
R – srážky ?????
K – půda → dlouhodobě (zvyšování podílu organické složky, nepoškozování struktury)
L – délka svahu – přerušení, příkop, cesta, mez, ...
S – sklon svahu – urovnávky, terasy
C – vegetace – změny osevního postupu, zatravnění, zalesnění, ...
P – technická opatření (agrotechnika, použitá mechanizace, postupy)
G = R * K * L * S * C * P

## Slide 5
opatření proti vodní erozi:
organizační
agrotechnická a vegetační
technická
hrazení bystřin a strží
ochrana strmých svahů
Erozní rýhy a plošná eroze (NRCS, USA)
- urovnávky
- PE meze
- PE příkopy, průlehy
- hrázky
- terasy
- cesty s PE fcí
- nádrže
- zatravnění údolnic

## Slide 6
vyrovnání terénních nerovností
snížení podélného sklonu
zkrácení délky svahu
ochrana před přítokem „cizích“ vod
neškodné odvedení povrchového odtoku
zpomalení povrchového odtoku a zachycení sedimentu
ochrana intravilánů
 navíc vždy, když PEO nelze dosáhnout „měkčími“ prostředky
PROČ? = účel TPEO

## Slide 7
TPEO
– zabírají méně prostoru, umožňují využívat pozemek bez omezení plodin a technologií
investiční akce – (projekt, stavební povolení, kolaudace)
vlastnické vztahy k pozemku
nutno řešit vlastníka, správce – údržba, dotace, …
Z hlediska návrhu – dimenzují se
Je třeba počítat na návrhové hodnoty – doba opakování, EPIZODA (průtoky, objemy, …)
Vždy řešit v kontextu a souvislostech – kam bude voda svedena a zaústěna

## Slide 8
Certifikováno SPÚ - 2014
https://storm.fsv.cvut.cz/data/files/Volne_stazitelne_vysledky/medodiky_atp/2014Metodika_TPEO.pdf
https://storm.fsv.cvut.cz/data/files/Volne_stazitelne_vysledky/medodiky_atp/2014Metodika_GIS.pdf

## Slide 9
protierozní meze
vrstevnicová orientace
historické -vzniká postupně naoráváním
stupeň (např. výška 1 – 2 m,
sklon 1:1,5)
efekt – snížení sklonu svahu
stabilizace zatravněním,
snosy kamene, vegetace
pokud není dodržena vrstevnicová orientace, nutno doplnit svodným prvkem
svodné prvky = hydrotechnické = (příkopy, průlehy)
i pro zlepšení funkce – sama mez nemá retenční funkci
travní pás nad mezí (nad příkopem) zachytí splaveniny
Klatovsko, ukázka pozemkových úprav
též významný krajinotvorný efekt …
dominanta
rozdělení velkých bloků
příležitost k výsadbě vegetace – různorodá, plodonosná, …

## Slide 10
Mez nová:
Nízká hrázka, zachycující povrchový odtok
S výsadbou vegetace – často ekologický prvek v krajině (kameny, …)
Mírný sklon, aby vodu odváděla
Vhodné je doplnění svodným prvkem = příkopem x průlehem
Nad mezí, příkopem, průlehem travní pás – zachycování splavenin
Přechodový prvek – kombinace hrázky a průlehu x příkopu
Omezení využití pozemku – řešit přejezd

## Slide 11
Ideální varianta – rovnost výkopu a násypu, příkop nad mezí – voda nepřekročí mez

## Slide 14
terasování
- ochrana extrémně svažitých pozemků (cca nad 20 %)
- na hlubokých až velmi hlubokých půdách
výrazný zásah do
pedologie
morfologie
biologie krajiny
- krajní řešení
- extrémně náročné – technicky i finančně
- pouze ve výjimečných případech  zvláštní plodiny (vinice, sady, …)

## Slide 15
terasy
stupňovité zemní
stupeň je zemní, stabilizován vegetačně nebo rohoží
sklon závisí na zemině – stabilita svahu …
jednodušší, ale větší zábor plochy stupněm
stupňovité s opěrnými zdmi
stupeň stabilizován opěrnou zdí
materiál kámen, beton, …
technicky náročnější, ale úspora místa
terasa = plošina + svah
ukázka – vinice jižní Morava

## Slide 16
terasy
úzké
výsadba 1 – 2 řad révy nebo ovocných stromů
sklonitější území
široké
výsadba 3 a více řad révy nebo ovocných stromů
pro méně sklonitá území
hlubší půdy, větší přesuny hmot
terasové dílce
neparalelní, délka nemusí být převládajícím rozměrem
nejmenší šířka – cca 20 m
v nepravidelném terénu

## Slide 17
terasa – charakterizována délkou a šířkou
výška
šířka
délka
- podélný sklon 1 – 3 %
- svah náleží k plošině výše položené

## Slide 18
příčný sklon
pozitivní
nulový
negativní
voda odtéká
voda může stagnovat
nevhodné pro těžké půdy = zamokření
jen úzké terasy na lehkých a středních půdách
nebezpečí zamokření a sesuvů

## Slide 19
CHARAKTERISTIKY:
výška teras – teoreticky do 8 m, běžně 2 – 6 m.
sklony svahů: 1:1 (nízké), nad cca 2,5 m 1:1,25 – 1:1,5
svahy – zpevněné vegetací
= osetí trávou (ohumusování + osetí) nebo hydroosev
posouzení stability:
  svahy vyšší než 6 m
  svážná území a jílovité půdy
  jindy – pokud je požadavek nebo pochybnost

## Slide 20
související objekty:
    lavičky na svazích (pojezdné, příčný sklon pozitivní 3 – 7 %
    obratiště (šířka 12 m)
    odvodnění (drenáž)
    protierozní příkopy k ochraně před vnější vodou
    sjezdy a nájezdy,...
Ukázka pěstování rýže na terasách (Čína)

## Slide 21
Kutnohorsko, obec Grunta….

## Slide 22
Oblast Wachau - Rakousko
Široké terasy - vinice

## Slide 24
prvky hydrografické = hydrotechnické
protierozní příkopy
zachycování a odvádění povrchového
odtoku a splavenin
záchytné (obvodové) – vnější vody
sběrné – vnitřní vody (omezení délky pozemku)
svodné – odvod vody do recipientu
jednotlivě nebo v systému – paralelně nad sebou (vzdálenost menší než přípustná délka svahu)
otevřené, lichoběžníkové, zpevněné x nezpevněné
dimenzování → Q1 – Q100

## Slide 26
Návrh
Nutno dimenzovat
Na návrhovou událost = srážku = odtok
Návrhový průtok (hydrogram, nebo jen hodnota - kulminace)
Výpočet – metodou SCS-CN, intenzitním vzorcem nebo některým ze simulačních modelů
Stabilizace: zpevněný x nezpevněný
Záleží na hloubce x podélném sklonu x průtoku
Kritické rychlosti, tečná napětí (viz úpravy toků)
Stabilizace – nutno příkop čistit = hladké tvrdé nebo bez opevnění, štěrk je problematický
Objekty: propustky, zaústění, spádové objekty

## Slide 27
ZÁCHYTNÉ
Na hranici pozemku,
nepustit vodu na chráněný pozemek,
zachytit, odvést
Nezpevněné
Mírný sklon
Dimenzuje se na Q5 – Q50

## Slide 28
SBĚRNÉ
V rámci pozemku,
Zachytit a odvést vodu před dosažením kritické délky svahu
Nezpevněné
Mírný sklon
Dimenzuje se na Q5 – Q10-20
Řešit přejezdy na pozemku

## Slide 29
SVODNÉ
Bezeškodný odvod vody až do recipientu
Zpravidla opevněné – po spádnici

## Slide 32
Kombinace příkopu s biokoridorem

## Slide 33
Příkopy svodné – těžká stabilizace

## Slide 35
příkopy - riziko zanášení, nutnost objektů
- proto lépe průlehy
průlehy
zachycování
infiltrace
odvádění
(krátkodobého povrchového odtoku)
mělké, široké, zpevněné vegetací, mírné sklony svahů (1:5 – 1:10) - přejezdné
Toto není průleh – odpovídá to spíše mezi se svodným prvkem

## Slide 38
záchytné – ochrana pozemku před vnější vodou
sběrné
    vsakovací – nulový nebo malý podélný sklon, propustné půdy
    odváděcí – odvádění vody z pozemku
svodné – zatravněné dráhy soustředěného odtoku
 při návrhu v systému – vzdálenost menší než přípustná délka svahu
 nad příkopem travní pás – zachycení sedimentu před vstupem do hydrografické sítě

## Slide 39
průlehy vsakovací –
    propustné půdy
    možno přidat drenáž – vhodné pro zajištění obdělávatelnosti
průlehy obecně – menší sklony (max. 15 % (????)), hluboké půdy
možno obdělávat, lépe zatravněné
sběrné průlehy zpravidla zaústěny do zatravněných údolnic nebo zpevněných příkopů

## Slide 42
Zatravněné dráhy soustředěného odtoku – alespoň Q10
 údolnice odvodněna drenáží – nepoškozovat mechanizací

## Slide 43
polní cesty s protierozní funkcí
polní cesty s příkopy – vedeny vrstevnicově
příkop (průleh) na straně ke svahu !
cesty v násypu
- i funkce protierozních hrázek (!!!)
- více zařízení v jediném koridoru (ÚSES, PEO, komunikace,...) – snazší lokalizace a realizace

## Slide 46
protierozní hrázky
výška 1 – 1,5 m
nepřelévané
na úpatí pozemků
- cílem je zachytit odtok a sediment
svahy a koruna = stabilizace vegetací,
+ jednoduchý vypouštěcí objekt

## Slide 47
ochranné nádrže = sedimentační nádrže, poldry
s trvalým nadržením
bez trvalého nadržení
ochrana cenných území (intravilánů, objektů,...)
kapacita – alespoň Q50 (???)

## Slide 50
Retenční nádrž Hořany

## Slide 54
opatření proti vodní erozi:
organizační
agrotechnická a vegetační
technická
hrazení bystřin a strží
ochrana strmých svahů

## Slide 55
bystřina = index bystřinnosti
malý vodní tok
plocha povodí do 35 km2
velké kolísání průtoků
výrazný pohyb splavenin
zdrojem splavenin je zejména koryto
a jeho boční větve
princip hrazení = zajištění stability koryta při extrémních průtocích a omezení ‚
!!! transportu sedimentu !!!
Notes: Mapa strže v Černoci....

## Slide 56
opevnění dna - technické:
pohozy
záhozy
dlažby
prvky (viz níže)
vegetační způsoby:
osetí
drnování
osázení vrbovými řízky
vrbový klest
zápletové plůtky
vrbová krytina
kombinované způsoby:
haťové a haťoštěrkové stavby
laťové plůtky
kamenné záhozy
dlažby

## Slide 57
objekty:
stupně
příčný objekt
výška nad 0,3 m
koruna ve výši dna nad objektem = nemají záchytný prostor
úprava sklonu dna

## Slide 58
skluzy
voda se neodtrhuje
od skluzové plochy
překonání spádu
přehrážky
nad úrovní dna
mají záchytný prostor
retenční
zastavit transport sedimentu
konsolidační
zamezit prohlubování koryta

## Slide 61
výsadba vegetace:
- drn, hydroosev,
- veg. tvárnice
(zpevnění svahu, stabilita)
stabilizace zhlaví:
odvedení vody do bočních ramen
stabilizace dna (garnisáž)
– smrkový nebo vrbový klest
nastýlaný a přitlačený ke dnu

## Slide 62
opatření proti vodní erozi:
organizační
agrotechnická a vegetační
technická
hrazení bystřina a strží
ochrana strmých svahů

## Slide 63
na pomezí s geotechnikou
základní – nutno technické opatření, vegetační až následně...
tmelící látky (škroby, živice, polymery,...)
mulče (stabilizace ???)
rolovatelné přikrývky (sláma, juta, kokos)
sítě na skalnatých svazích – ochrana před padajícími kameny
vegetace – nejtrvanlivější, ale nutno založit a nechat narůst...

## Slide 66
děkuji za pozornost